## Slide 1: КГАПОУ «Пермский авиатехникум»
Окислительно- восстановительные реакции
в металлургических процессах
Преподаватель
Оксана Герольдовна
Герц
.
Пермь,2024

## Slide 2: …немного повторим:
На основании какого свойства, все химические элементы подразделяют на металлы и неметаллы?
Что такое металличность?
Где расположены химические элементы металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева?

## Slide 3: А) 1s2 2s2 2p6 3s1; Б) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1; в) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6; г) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
Формулы каких элементов приведены ниже?

## Slide 5
Na0 – 1е  Na+
Восстановитель – атом или ион, который отдаёт электрон, а сам окисляется.

## Slide 6
Рус­ский уче­ный М. В. Ло­мо­но­сов (1711–1765), ис­сле­дуя ме­тал­лы и не­ме­тал­лы в сво­ем тру­де «Пер­вые ос­но­ва­ния ме­тал­лур­гии или руд­ных дел», дал ме­тал­лам опре­де­ле­ние: «Ме­тал­лом на­зы­ва­ет­ся свет­лое те­ло, ко­то­рое ко­вать мож­но. Та­ких тел на­хо­дим толь­ко шесть: зо­ло­то, се­реб­ро, медь, оло­во, же­ле­зо и сви­нец».
Это опре­де­ле­ние М. В. Ло­мо­но­сов дал в 1773 г., ко­гда из­вест­ны бы­ли толь­ко шесть ме­тал­лов.

## Slide 7
Вследствие высокой активности большинство металлов находится в природе в виде соединений. Лишь немногие встречаются в самородном состоянии: Au, Ag, Pt, Hg, Cu (в песчаных россыпях, в жильных образованиях горных пород и т.д.).

## Slide 8
Руды – соединения, которые содержат металлы в количествах, пригодных в техническом и экономическом отношении для получения металлов промышленным способом

## Slide 9
Галенит – РbS.
Сфалерит – ZnS.
Халькопирит (медный колчедан) – СuFeS2.
Пирит (серный, железный колчедан) – FeS2.
Корунд – Аl2О3.
Гематит -- Fе2О3 (красный железняк).
Лимонит – (бурый железняк) – Fe2O3 . nH2О.
Боксит – Аl2О3 . n Н2О.

## Slide 10
Массовая доля элемента

## Slide 11
Металлургия – отрасль химической промышленности, занятая получением металлов. Способы получения металлов обусловлены их химической активностью и типом соединений, в виде которых они встречаются в природе |  | 
Пирометаллургия | Гидрометаллургия | Электрометал- лургия

## Slide 12
Окислительно-восстановительные реакции всегда сопровождаются изменением степени окисления элементов, которое связано с переходом электронов от одного атома к другому.
Окислитель – атом или ион, который принимает электрон, а сам восстанавливается.
Восстановитель – атом или ион, который отдаёт электрон, а сам окисляется.

## Slide 14
Расставить коэффициенты методом электронного баланса и уравнять реакцию металлургического процесса
Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr
SnO2 + C = Sn + CO2
TiO2 +C + Cl2= TiCl4 + CO2
TiCl4 + Mg = Ti + MgCl2

## Slide 15
Какие реакции называются окислительно- восстановительными?
Основными способами извлечения металлов из руд в металлургии являются…..
Какие вещества являются восстановителями в пирометаллургии? Гидрометаллургии?
Особенность электрометаллургии заключается в ….
Что такое руды?

## Slide 16
А1. Реакция возможна между
1) Ag и K 2 SO 4 ( р - р )
2) Zn и KCl (р-р)
3) Mg и SnCl 2 (р-р)
4) Ag и CuSO 4 (р-р)

## Slide 17
А2. Какой из металлов вытесняет железо из сульфата железа ( II )?
1) Cu 2) Zn 3) Sn 4) Hg

## Slide 18
A 3. Какой из металлов вытесняет медь из сульфата меди ( II )?
1) Zn 2) Ag 3) Hg 4) Au
A 4. Формула вещества, восстанавливающего оксид меди ( II ), - это
1) CO2 2) H2 3) HNO3 4) Cl 2
A 5. Формула вещества, не восстанавливающего оксид железа ( III ), -
1) HCl 2) Al 3) H2 4) C

## Slide 19
А6. Для осуществления превращений в соответствии со схемой:
Al ( OH )3 → AlCl3 → Al необходимо последовательно использовать
1) хлор и водород
2) хлорид натрия и водород
3) хлороводород и цинк
4) соляную кислоту и калий
А7. Пирометаллургический метод получения металлов отражает реакция:
1) HgS + O2 → Hg + SO2
2) CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu
Эл - из
3) 2NaCl ----→ 2Na + Cl 2
4) CuSO4 + Zn → ZnSO 4 + Cu

## Slide 20
А8. Гидрометаллургический метод получения металлов отражает реакция:
1) HgS + O 2 → Hg + SO 2
2) CuSO 4 + Fe → FeSO 4 + Cu
Эл - из
3) 2NaCl ------→ 2Na + Cl 2
4) AlCl 3 + 3K → Al + 3KCl
А9. В качестве восстановителя при выплавке железа в промышленности
наиболее часто используют
1) водород
2) алюминий
3) натрий
4) кокс

## Slide 21
А10. Оксид углерода ( II) проявляет восстановительные
свойства при нагревании с
1) N2
2) H2S
3) Fe
4) Fe2O3

## Slide 22
В1. При электролизе раствора AgNO 3 на катоде выделяется
1) серебро
2) водород
3) серебро и водород
4) кислород и водород

## Slide 24
Крупнейшие страны по добыче железной руды
на 2019 год вошли:
Страна Добыча руды, млн т
1. Австралия 930
2. Бразилия 480
3. Китай 350
4. Индия 210
5. Россия 99
6. Южная Африка 77
7. Украина 62
8. Канада 54
9. США 48
10 Казахстан 43

## Slide 25
Гематит
Магнетит

## Slide 26: лимонит
сидерит

## Slide 27: Благодарю за активную работу